## Slide 1: Enabling Portable and High-Performance SmartNIC Programs with Alkali
作者：Jiaxin Lin, Zhiyuan Guo 等
小组成员：Illusionna, 王佳瑞

## Slide 2
智能网卡发展趋势
趋势 1：应用数量增加（如 RSS、中间件、IPSeC等
趋势 2：硬件种类增加（来自不同厂商的各类 SmartNIC）
编程壁垒加剧

## Slide 3
1. 低级并行编程
编程壁垒
SDK 包含 超过 500 个 MicroC 库函数
开发者需要面对复杂的底层硬件细节。(如微引擎和多层级内存)

## Slide 4
1. 低级并行编程
编程壁垒
SDK 包含超过 500 个MicroC 库函数
代码分布
在实际开发中，只有一小部分精力花在“包处理逻辑”上，
绝大部分精力都耗费在“低级并行优化”上 。
包处理逻辑
低级并行优化

## Slide 5
2. 不可移植性
编程壁垒
接口差异
架构差异

## Slide 6
理想的编程框架
目标无关编程
可移植性与高性能
可扩展性
我不用再学那么多微架构了！

## Slide 7
Alkali 简介
IR：
设计一种针对 SmartNIC 的中间表示（IR），用于构建多目标编译器基础设施 。
Alkali: 面向智能网卡的多目标编译框架
自动并行优化：
通过自动并行化优化来实现可移植性和高性能 。

## Slide 8
Alkali 架构总览
目标无关编程
可移植性与高性能
可扩展性
编程：单线程事件处理程序
Alkali 编译器：事件处理图 αIR
NIC 后端：生成简单代码

## Slide 9
汇报大纲
Current Research Focus:
目标无关编程接口
基于事件处理图的 αIR
自动并行优化
评估

## Slide 10
目标无关的编程接口
Current Research Focus:
采用“运行至完成”（Run-to-completion）的单线程编程模型。
  处理和生成硬件事件。
导入硬件架构规范，定义支持的事件。
  如果两个 NIC 的硬件架构规范相同，代码就是可移植的。

## Slide 11
1. αIR 旨在捕获 NIC 上的三种并行执行模式
αIR 设计
类型 1：包级并行
类型 3：流水线并行
类型 2：流级并行
优点：最大化并行度
缺点：需要状态同步
优点：支持全局状态
缺点：需要状态同步
优点：无状态同步
缺点：不支持全局状态

## Slide 12
2. 事件处理图如何表达这三种并行？
αIR 设计
事件处理器：
  运行在计算单元上的代码块。
  可被复制
事件：
  触发事件处理器。
事件控制器：
  定义事件在处理器及其副本之间的分发（Steering）和排序（Ordering）规则
常驻状态（Persistent State）：
  跨事件存在的状态（如流表、计数器）。
通过这样的设计，αIR 可以表示三种并行及其所有可能的组合！

## Slide 13
1. 自动并行优化概览
自动并行优化
关键问题：
  如何驾驭复杂的搜索空间？
  如何提高搜索效率？
输入：单线程程序
搜索所有语义等价的 IR 图
在目标 NIC 上
运行最快的 IR 图

## Slide 14
2. 指导搜索的迭代两阶段算法
自动并行优化
流水线切割引擎
算法：图切割算法
映射引擎
算法：约束满足问题（CSP）
SMT求解器
性能
模型
硬件约束

## Slide 15
流水线切割引擎
算法：图切割算法
映射引擎
算法：约束满足问题（CSP）
搜索空间
3. 添加约束以提高效率
自动并行优化

## Slide 16
流水线切割引擎
算法：图切割算法
映射引擎
算法：约束满足问题（CSP）
搜索空间
3. 添加约束以提高效率
自动并行优化

## Slide 17
流水线切割引擎
算法：图切割算法
映射引擎
算法：约束满足问题（CSP）
搜索空间
3. 添加约束以提高效率
自动并行优化

## Slide 18
流水线切割引擎
算法：图切割算法
映射引擎
算法：约束满足问题（CSP）
3. 添加约束以提高效率
自动并行优化
切割引擎约束：
  为了正确性，避免分割持久状态（在图中形成不可切割区域）。
  为了性能，避免极端不均匀的切割（使用加权平衡最小割）。
映射引擎约束：
  避免同步开销：限制带有共享状态的处理器的最大复制数量 。

## Slide 19
实现细节
基于 C++ 和 MLIR 实现，约 2 万行代码 。
支持 4 种 NIC 后端：
  Agilio
  BlueField-2
  Alveo
  PANIC
为每种 NIC 提供运行时库：
  动态内存分配
  事件控制器
  内部计算单元间通信队列
https://github.com/utnslab/Alkali

## Slide 20
Alkali 真的简化了编程并提供了良好的性能了吗？
评估 – 易用性与性能
[1] Shashidhara, Rajath, et al. "{FlexTOE}: Flexible {TCP} Offload with {Fine-Grained} Parallelism." 19th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 22). 2022.
测试场景：TCP 传输卸载
  基线：运行在 Agilio 智能网卡上的 FlexTOE
在四种目标平台上（Agilio, FPGA, BF-2, RiscV NIC），Alkali 生成的代码性能都接近基线或专家手写的实现（误差在 10% 以内）。

## Slide 21
Alkali 是可扩展的吗？
评估 – 可扩展性
硬件类型
目标代码格式
学生开发耗时
不可复用代码行数
后端开发工作

## Slide 22
总结
核心思想
使用 IR 抽象 NIC 程序的计算并行性和状态访问模式 。
成果
利用该 IR 构建了可重用的编译器框架，通过优化实现了自动并行化 。
https://github.com/utnslab/Alkali

## Slide 23: Thanks